А. С. Чанчиков

Оценка экономической эффективности временного размещения в отработанные подземные соляные камеры рассолопромысла как способа утилизации хлорорганических отходов (на примере ООО "Усольехимпром").

Одним из перспективных направлений социально-экономического развития Иркутской области остается химическая промышленность. Кроме того, что два крупных предприятия являются фадообразующими (г.Са-янск и г. Усолье-Сибирское), именно в этой отрасли ожидаются крупные вложения в развитие и модернизацию производства. Это связано не только с новыми направлениями деятельности предприятий, но и с необходимостью решать стоящие сегодня проблемы, в том числе по утилизации отходов. Такие проекты являются достаточно затратными, и их нельзя оценивать с помощью стандартных методик анализа экономической эффективности - здесь инвестиции направляются не с целью получения новых источников доходов, а как ликвидация угрозы закрытия предприятия. И необходима принципиально новая методика экономической оценки этих инвестиций.

Иркутская область располагает значительными мощностями по производству хлорорганических мономеров и продуктов в размере более 300 тыс. т в год. Это, в первую очередь, производства винилхлорида (г. Саянск и Усолье-Сибирское). Образующиеся отходы производства (кубовые остатки) являются сложными смесями хлорорганических продуктов переменного состава, включающими вещества 1-го и 2-го класса опасности. Несмотря на постоянное совершенствование технологических процессов, объемы отходов остаются значительными. В конце 80-х годов выход хлорорганических отходов превышал 100 кг на 1 т продукта. В настоящее время его величина снижена до 30 40 кг на 1 т винилхлорида.

В этом случае при ежемесячном выпуске 15-16 тыс. т ПВХ (уровень, обеспечивающий рентабельность ОАО "Саянскхимпласт") за год образуется 5-7 тыс. т кубовых остатков. При повышении объема производства до уровня 1990 г. - 20 тыс. т ПВХ в месяц, количество отходов возрастает на 25 %.

Кроме тою, наряду с отходами действующих производств достаточно острой является проблема утилизации или обезвреживания запрещенных к применению хлорорганических ядохимикатов.

Первой составной частью методики должна быть оценка тех экономических рисков, которых можно избежать. Это и будет экономическим эффектом от инвестиций.

Одним из способов обезвреживания экологически опасных отходов в условиях лавинообразного нарастания количества отходов хлорорганического синтеза и отсутствия оборудования является их захоронение. В случае твердых, нерастворимых в воде отходов это вполне допустимо в обычных экранированных хранилищах химических отходов. В отношении жидких, растворимых в воде и гидролизующихся отходов существуют значительные эколого-экономические риски попадания данных отходов в водные горизонты и как следствие -в источники питьевой воды, оросительных систем и пр., а также иные формы загрязнения окружающей среды, что ведет к значительным штрафным и компенсационным издержкам предприятия. Поэтому их захоронение должно осуществляться в специально обустроенных хранилищах с непрерывным контролем их сохранности. При этом создание таких хранилищ в условиях обычных (фильтрующих) фунтов является задачей технически сложной и дорогостоящей.

Таким образом в условиях, когда при хранении отходов практически невозможно обеспечить экологическую безопасность окружающей природной среды, представляется наиболее эффективным и с экологической, и с экономической точек зрения размещение опасных отходов, в т.ч. отходов хлорорганического синтеза в подземных соляных выработках. Данный способ в настоящее время считается наиболее надежным способом ликвидации не-утилизируемой части отходов. Преимущество использования каменной соли обуславливается ее вязкопластичными свойствами и способностью к "самозалечиванию". Поэтому, подземная камера, в отложениях каменной соли, является идеальным герметичным резервуаром.

В России впервые работа по размещению жидких хлорорганических отходов в отработанной соляной камере выполнена для "Саянскхимпласт", где на основании научно-исследовательских и проектных работ, в подземной камере скважины № 1 в период с 1993 по 2002 гг. размещено более 45 ООО м хлорорганических отходов производства винилхлорида.

Кроме того, на основании исследований в 2001 году разработаны "Исходные данные для разработки проекта опытной установки размещения отходов производства эпихлоргидрина в отработанную подземную солевую камеру рассолопромысла "Усольехимпром". Позднее по данной технологии была создана опытная установка.

Необходимость реализации данной технологии была обусловлена вследствие увеличения на предприятии объемов отходов производства эпихлоргидрина по следующим причинам:

■ приостановки производства перхлоруглеродов в связи с

экологическим запретом на выпуск четыреххлористого углерода;

• отказа потребителей от использования «нематоцидной смеси» в сельском хозяйстве и трихлорпропана для производства гербицидов;

• невозможности полного сжигания отходов и возникновением при этом экологических проблем.

Основная цель создания опытной установки - разработка экологически безопасного и экономически рентабельного способа размещения неутилизируемой части отходов производства эпихлоргидрина в отработанной солевой камере Усольского месторождения каменной соли.

Специфика технологии временного размещения как способа утилизации хлорорганических отходов производства при подготовке проекта оценивалась в сравнении с альтернативной, технически осуществимой технологией сжигания отходов на основании следующих исходных данных:

• предварительной оценки стоимости капитального строительства и основных производственных фондов;

• расходных показателей, полученных в результате проработки технологических решений;

• расчета численности работающих, исходя из режимов работы, примерной расстановки работающих по рабочим местам, и зонам обслуживания, структуры персонала по категориям работающих;

- данных предприятия по технологическим показателям, пенам на сырье, материааы и энергетические ресурсы, по среднемесячной заработной тате.

Источниками исходных данных для выполнения расчетов технико-экономических показателей являются:

данные инвестиционного проекта модернизации производства эпихлоргидрина;

научно-технические исходные данные по выбросам в атмосферу и сбросу жидких отходов ОАО «Усольехимпром»;

сводные исходные данные ОАО «Усольехимпром» по нормам образования от-

Таблица 2.

Основные технико-экономические показатели размещения отходов (по данным ООО «УсольеХимпром»)

| Наименование показателя | Единица измерен. | Значения показателя по вариантам: | Разность (Вар.2 -Вар.1): увеличение (+) снижение (-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Термическое сжигание (Вар.1) | Размещение в подземные камеры (Вар. 2) |  |
| Годовой объем производства эпихлоргидрина | тыс. тонн | 30000 | 30000 |  |
| Мощность установки | тонн тыс. мЗ | 15876 12701 | 15876 12701 |  |
| Годовой объем образования отходов | тонн тыс. мЗ | 15510 12408 | 15510 12408 |  |
| Полные инвестиционные затраты в том числе: Капитальные вложения то же в долл. США Оборотные средства | тыс. руб. тыс. руб. тыс. долл. тыс. руб. | 168552 150447 4776 18105 | 31117 29698 943 1419 | -137435 -120749 -3833 -16686 |
| Основные фонды | тыс. руб. | 150087 | 29628 | -120459 |
| Эксплуатационны е затраты то же на 1 т | тыс. руб. руб/т | 100583 6485,04 | 7885 508,38 | -92698 -5977 |
| Приведенные затраты | млн. руб. | 115592 | 10848 | -104744 |
| Экономический эффект | тыс. руб. в год |  | 104744 | 104744 |
| Срок окупаемости | лет |  | 0,28 |  |

ходов и их классификации, нормам расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов на 1 тонну сжигаемых отходов, материальному балансу стадии сжигания отходов производства. При плановом производстве ЭПХГ 30000 тонн в год годовой объем отходов со ставит 15510 тонн. При их закачке в отработанные подземные камеры по

сравнению с методом термического сжигания отходов экономия составит", капитальных вложений - 89805 тыс. руб.; эксплуатационных затрат - 93852. тыс. руб.

Сравнительный годовой экономический эерфект составит 104744 тыс. руб., срок окупаемости инвестиций - 0,28 года.

Исходя из годового прироста отходов ЭПХГ - 15510 тонн, для обоих вариантов определены капитальные вложения в ценах 2002 года в суммах:

Размещение отходов в подземной камере

- 29698 тыс. руб. в долларах США

943 тыс. дол. Термическое сжигание отходов - 150087 тыс. руб. в долларах США

- 4765 тыс. дол.

Амортизационные отчисления определены в суммах: размещение отходов в подземной камере - 3966 тыс. руб. термическое сжигание отходов - 17180 тыс. руб.

Расчеты годовых эксплуатационных затрат ограничены определением цеховой себестоимости по методу учета по экономическим элементам затрат. Годовые эксплуатационные затраты по сравниваемым методам составили: метод термического сжигания, тыс. руб. 100 583 размещение отходов в подземную камеру, тыс. руб. 7 885

Метод размещения отходов ЭПХГ в подземной камере рассолопромысла по сравнению с методом их термического сжигания имеет технико-экономические преимущества, которые выражаются в годовом экономическом эффекте 104744 тыс. руб.

Срок окупаемости капитальных вложений по варианту размещения отходов ЭПХГ в подземной камере незначительный и составляет 0,28 года. Таким образом, проведя расчет с использованием методики оценки риска, мы подтвердим первоначальный вывод о необходимости, причем экономической капитальных вложений.

Литература

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 февраля 1999 г. N 163 «О подписании Киотского протокола к рамочной конфенпии ООН об изменении климата» 15 февр&тя 1999 г. N 7. Ст. 942.-http://npa-gov.garweb.ru:808 0/public/ default.asp?no=2459745

2. Пахомова Н., Рихтер К., Эндерс А. Экологический менеджмент: Учеб. иособ. - М.: Питер, 2003.

3. Потравный И.М., Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками: Учеб. пособ. - М.: Юнити, 2003.